## Slide 1
拟定数据采集方案
采集信息
采集设备
测量位置／方式
振动
加速度传感器
目标部件附近的静止刚性壳体
电流
霍尔电流传感器
或电流探头
通过匹配供电测量接口，采集电流波形
温度
热电偶／温度传感器
部件附近外壳表面；另测环境温度
转速
转速计／编码器
测量目标部件对应的转轴转速
负载
扭矩／力传感器
测量实际扭矩／力，记录加载设定值
传感器测量
匹配的信号调理与采集设备
电脑保存与分析
Notes: 这页说明拟定的数据采集方式，具体工具、目标部件和型号尚未确定。传感器的量程、频带、供电和采集接口要在选定对象后匹配，电流模块需支持波形采样。振动和电流优先采用共时钟采集；温度可低速记录后按采样时间对齐。电脑接收时间不能代替采样时间。电机轴和输出轴转速不同，需确定目标部件对应的转速。负载实测值与加载设定值分别保存。同时记录工具编号、运行段、工作模式、启停时间和加工材料，并保持传感器安装方式一致。损伤标签依据独立部件检查，外壳温度不等同轴承内部温度。目前项目已有公开轴承数据预验证和虚拟平台，自有电动工具实测数据尚未采集。