## Slide 1
导师讨论 · 2026年10月9日
从任务理解到方案形成：电钻预测性维护专利讨论
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
01
理解问题 → 阅读证据 → 反思原型 → 形成方案
研究认识
任务目标与边界
现有技术的能力与挑战
初步查新与文献综述
反思与创新
任务书待明确事项
Demo探索带来的认识
再次创新的候选方向
实施设计
系统总体架构
数据采集硬件候选
算法与实验平台方案
已完成：资料比对与仿真原型｜待确认：核心机制、硬件资源和验证路径
Notes: 这次主要汇报研究思路，不以平台功能作为主线。我想先讲自己如何理解任务书，已有技术能解决什么、仍需要在电钻场景验证什么，再讲Demo带来的认识，最后提出创新候选和采集实验方案。希望老师帮助确认技术问题、研究范围与资源路径。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 2
01 对任务的理解
我的理解：预测性维护需要连接观测、判断与验证
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
02
观测对象
轴承相关振动/电气/温度
›
解释变化
负载 / 转速 / 通道质量
›
形成判断
异常证据 / 趋势 / 有效性
›
验证维护
检查 / 更换 / 同工况复测
第一版建议范围
一种电钻、一个目标部件，先做可靠识别与误报控制
寿命预测的前提
明确失效标准、有效运行时间与完整退化标签
我认为核心是“观测怎样可信地反映退化”，算法与平台为这个问题服务
Notes: 我对任务的理解是：不仅要做分类，还要把信号和实际部件状态联系起来，再据此支持维护。电钻负载、转速和操作都会影响信号，所以信号增大不能直接解释为磨损。第一版建议聚焦一类电钻的轴承，不同时承诺电机、齿轮和三种工具的全部寿命。真实RUL需要连续退化轨迹和失效终点，因此先把故障识别与误报控制做好，再决定是否把RUL作为核心。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 3
02 进展梳理
目前进展：研究材料与软件原型已经形成
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
03
需求与技术阅读
阅读研发任务书与端到端路线
梳理研究对象、指标和流程
核对核心论文与专利特征
形成18项资料证据矩阵
原型与实验
Python网页原型可运行
模拟多工况与通道异常
模型与消融对照已生成
告警→维修→模拟复测闭环
还需形成的证据
真实采集和独立磨损标签
暂态/质量的准入控制机制
维修后基线验证与回退
数据库补查及申请文件
原型证明流程可实现；专利需要具体机制和可重复的技术效果
Notes: 目前工作主要分三部分：原始任务书和路线已经梳理；上传19份PDF去重后18项，形成证据矩阵和创新边界报告；软件在电脑CPU上跑通仿真模型及维护工作流。这些是已有成果。真实数据、硬件台架、受控在线基线更新和完整数据库查新仍未完成。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 4
03 查新范围与结果
初步查新：已有技术覆盖了哪些原始设想
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
04
范围与依据
上传19份PDF，去重18项
12项论文＋6项公开申请
核读核心方法和权利要求
输出来源与技术比对矩阵
已识别的重合
Transformer-LSTM轴承寿命
电机多源信号与注意力融合
负载健康基线及动态报警
负载基线与摩擦残差分离
补查的重点
质量感知＋证据准入
暂态隔离＋机器故障
维修后基线适应与冻结
同族、引用及法律状态
任务书两项指定公开号全文仍待核验；当前材料称为“初步查新”，不冒充完整检索证明。
查新结论：宽泛组合表述应收窄；尚不能据此证明最终方案可授权
Notes: 这次是基于附件的初步技术比对。19个文件去重后18项，包含12项论文/学位论文和6项专利申请。核心方法和权利要求有对应定位；没有把数据库候选30篇当成已读全文，也没有宣称已完成国家知识产权局全面查新。任务书给的CN121637419A、CN121682762A尚未取得可核验全文，需补核验。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 5
04 论文研究脉络
文献综述：按技术问题组织阅读结果
文献依据：18项证据矩阵；核心论文方法与摘要定位
05
研究问题
代表工作与方法
对本项目的启发
多源信息怎样融合
Wang 2020：振动图像＋改进CNN
古玉锋2026：PCA＋残差＋CBAM
融合与注意力已有基础
需要验证质量异常与失效行为
怎样适应变化工况
Guo 2020：转速/负载＋多任务CNN
Li 2021：图网络＋域对抗/MMD
不能说已有方法完全忽略工况
独立负载测量和场景验证重要
怎样表达退化与寿命
张帆2024：Transformer-LSTM
周文军2024：刀具磨损GA-LSTM
网络组合及磨损预测已有
真实退化标签决定能否做RUL
怎样降低部署开销
PEMFC：CNN-GRU与参数优化
光伏MMT：压缩与稀疏专家
轻量化须实测资源与效果
跨领域结果不等于电钻结果
综述得到的判断：已有研究提供方法工具；本项目要验证特定场景中的技术问题
Notes: 我把论文按问题组织，而不是只按题名排序。Wang主要做多方向振动图像融合；古玉锋等融合振动、电流、电压和温度；Guo把转速和负载与振动结合；DAGCN用域对抗和图结构处理变工况；张帆等研究Transformer-LSTM轴承寿命。它们说明融合和时序研究已有基础，但各自数据对象和实验不能直接替代手持电钻、通道故障与维修恢复验证。
证据来源：文献依据：18项证据矩阵；核心论文方法与摘要定位

## Slide 6
05 专利创新边界
专利比较：工况基线和持续报警已有很近的方案
出处：CN121385628A权利要求1、8–10；CN121432174A权利要求1、2、5、9；CN122258007A权利要求1–9
06
对比专利
公开的关键技术
需要收窄的表述
CN121385628A
电机多传感器诊断
时延校正、负载健康基线动态阈值
持续确认、分级报警、信噪比调窗
工况校正、质量自适应和
持续报警本身不宜主张独有
CN121432174A
绕线设备故障检测
电气/运动信号融合
工艺负载基线与摩擦残差分离
“减去基线得到退化信息”
需要说明更具体的技术区别
CN122258007A
水泵故障诊断
振动/声音/电流＋转速/流量/压力
深度网络分类与告警
多传感器＋工况＋深度学习
不足以单独证明创造性
另有工具库房管理与电池维护提醒；和轴承对象不同，但通用维护流程并非全新。
比较必要特征及组合关系；具体差别、新颖性、创造性和实施风险应分别判断
Notes: 重点读这三个专利：电机方案已有负载基线动态阈值、持续报警和信噪比窗长；绕线设备方案已有工艺负载和摩擦残差分离；水泵方案已有多源信号与工况深度融合。具体技术条件不同，不等于某一个文本已覆盖我们全部方案，但不能简单改对象或重新命名就认为有创造性。申请公开A号并不证明已授权。
证据来源：出处：CN121385628A权利要求1、8–10；CN121432174A权利要求1、2、5、9；CN122258007A权利要求1–9

## Slide 7
06 值得验证的技术挑战
我找到的痛点：把“数据异常”与“设备退化”分清
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
07
工况变化与磨损相互混杂
同样的振动升高，可能是正常重载或轴承异常
需要工况参考、暂态处理和独立负载证据
传感器问题与故障冲击相互混杂
松动、饱和、丢包会影响预测
不能按信号振幅直接认定通道无效
维修恢复与基线漂移相互混杂
换部件或重新安装改变正常特征
未经确认的数据可能把残余故障学成正常
短时分类与寿命证据相互脱节
可分类的缺陷样本不等于完整寿命轨迹
RUL需要终点、时间尺度和使用条件
候选问题来自具体场景；需补近邻检索和真实数据，才能判断剩余创新空间
Notes: 这些是从文献比对和电钻场景提出的工程挑战，不是声称所有已有技术都没有解决。第一，启动与负载切换会造成观测变化；第二，安装松动、丢包和饱和会影响数据，但真实故障也会出现冲击，不能一见振幅大就屏蔽；第三，维修或换传感器会改变正常参考，直接更新可能吸收残余故障；第四，没有退化终点，就不能可靠解释RUL。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 8
07 对任务书的反思
任务书的不足：需要明确研究条件和指标口径
依据：用户原始《发明专利研发任务书》研究目标、核心创新点、预期成果及时间表
08
任务书表述
目前待明确的问题
建议修改
三种工具＋电机/齿轮/轴承
对象和故障类型多，采集标注资源未知
先选一种电钻、一类轴承问题
Transformer-LSTM＋算力降70%
已有近邻；缺基准模型、硬件与测法
机制优先；同精度比较延迟/RAM/能耗
提前3–7天；RUL误差≤15%
缺失效终点、寿命轨迹及使用强度
先验证异常；RUL用小时和误差口径
5000组；准确率≥92%
窗口相关性、设备划分与类别未明确
按设备/运行段分组，报告召回与误报
2026.9–12；16周五阶段
现阶段硬件与真实数据尚未落实
按资源与交付里程碑重新排期
建议把预设“创新结论”与效果数字改为待检索、待验证的研究目标
Notes: 任务书给出了方向，但有四类条件需要明确。范围同时包含三种工具、多部件、算法、MCU、维护提醒，初版可以聚焦。70%算力降低没有明确基准模型硬件；3到7天预警缺使用计划和失效定义；92%准确率、15%寿命误差也需要任务和统计口径。5000组窗口不是5000次独立试验。16周计划从九月开始与现在的资源状态需要重新对齐。我会把它们说成需补充的研究条件。
证据来源：依据：用户原始《发明专利研发任务书》研究目标、核心创新点、预期成果及时间表

## Slide 9
08 原型带来的体会
Demo探索后的认识：功能跑通与技术证明不同
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
09
收获1：理解端到端数据链
从输入、质量和基线到模型与维护状态
能定位哪里依赖假设、哪里需要真实证据
收获2：认识到数据的重要性
6000个模拟窗口仍受生成规则约束
小样本要看独立设备与轨迹，不能只看窗口数
收获3：网络复杂度要有必要性
纯LSTM与组合准确率相同，RUL误差更低
可以先用简单模型验证候选机制
收获4：闭环需要技术规则
已有维修复测工作流；基线仍固定
“维修完成”不能自动成为健康学习许可
原型价值：暴露假设和缺口，帮助确定下一轮实验，而非直接证明专利创新
Notes: 这页是根据原型代码和实验形成的研究认识，不虚构个人现场测试。原型能帮助我理解完整数据链，发现质量与健康是不同概念，确认固定历史窗口与长期寿命不同，也看到维修工作流不等于基线恢复机制。现有实验表明纯LSTM并不差，可以避免为了网络名字增加复杂度。若老师问使用体验，我应补充自己的实际操作情况。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 10
09 仿真证据
已有实验给出的线索：工况处理比网络名称更关键
数据：artifacts/experiment_results.json；代码核对：model.py中的quality_gate开关
10
仿真：30台设备 / 6000窗口；设备划分21/6/3；单种子、测试459条相关序列
四阶段分类准确率（%）
组合模型
95.64
纯LSTM
95.64
去质量幅值约束
94.55
无工况校正
82.35
为什么不固定网络？
RUL MAE：组合0.1633小时
纯LSTM：0.1546小时
参数：17,789 vs 9,245
组合结构的优势尚未成立
缺少：真实采集、多个随机种子、长期健康误报实验，以及完整基线更新机制。
下一轮应固定预测器，对准入机制做消融；已有仿真不替代现场验证
Notes: 数据规模为30台虚拟电钻、6000个一分钟窗口，按设备21/6/3划分，测试459个相关序列。组合模型95.64%，无工况校正82.35%，提示工况参考值得研究，但生成公式本身含负载效应，不能据此保证真实效果。代码中fixed_fusion仍保留可学习门控，仅去掉连续质量乘子，因此本版更准确叫去质量幅值约束，不能把94.55当作真正等权融合结果。
证据来源：数据：artifacts/experiment_results.json；代码核对：model.py中的quality_gate开关

## Slide 11
10 候选主线与延伸
再次创新的想法：先收窄到联合数据准入
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
11
候选主线A：联合证据准入
工况覆盖/稳定性＋采集质量
控制历史窗口与退化证据累计
未知/无效明确降级，恢复有规则
验证：同召回下误报减少、延迟可接受
候选延伸B：维修后参考重建
新运行段＋可比工况＋独立健康证据
控制候选健康基线生成与验证
验证成功再切换，失败冻结/回退
验证：残余故障不被学习成健康
研究假设：把“数据能用于判断”与“数据能用于学习健康”分开控制，可减少两类污染。
需要写出输入、公式、状态转移与失效行为；完整组合仍需查新和效果验证
Notes: 我建议把第一候选聚焦工况和质量联合控制退化证据。输入不是只做特征加权，还要决定窗口能否进入历史和报警累积、何时恢复、何时输出未知，并约束漏报和延迟。维修后基线受控更新可作为第二候选或后续延伸，视技术耦合和资源决定是否并入同一独立方案。二者都是待研发想法，未证明新颖。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 12
11 初步技术方案
整体架构：先在电脑上验证，再考虑边缘部署
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
12
电钻与台架
负载 / 转速 / 部件真值
›
同步采集
振动 / 电流 / 温度
›
数据处理
质量 / 滤波 / 窗口特征
›
诊断机制
条件参考 / 联合准入
›
结果与验证
趋势 / 告警 / 复测
第一阶段运行位置
采集设备记录原始波形；电脑CPU完成分析
记录设备、运行段、质量、标签及版本
后续部署位置
效果成立后评估边缘网关或MCU
云端/APP作为管理扩展，优先级后置
真实信号→短窗特征→诊断；另建分钟级历史用于慢速退化趋势，避免时间尺度混用
Notes: 总体架构先采用传感器与DAQ加电脑，减少在采样固件、模型算子和APP之间同时遇到问题。电脑负责波形检查、特征、基线、准入、模型和实验管理。之后如果准确性和资源指标成立，再选边缘硬件及手机网关。图是拟搭建真实方案，不是已完成硬件。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 13
12 初步硬件选型
采集硬件：给出候选配置，先落实实验室资源
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
13
项目
优先路线 / 自建候选
选型与验收依据
测试对象
一种低压直流电钻、非冲击模式
记录驱动类型、减速比和轴承位置
振动
IEPE加速度计 / ADXL1002单轴模拟方案
刚性安装；带宽、量程和共振须匹配
电流
隔离霍尔传感器；ACS758系列可候选
先测母线电流；量程覆盖启动/堵转边界
温度
K型热电偶＋采集模块＋环境温度
外壳/轴承座表面温度；不能冒称内圈温度
转速与负载
光电转速＋动态扭矩＋可调制动器
尽量独立于电流，记录轴端与内部转速关系
高频采集
同步DAQ / AD7606B＋STM32H743
外置ADC与共时钟；校验采样、缓冲和丢包
所有型号为候选，需核对手册、接口与库存；第一阶段由电脑推理，不承诺MCU直接运行。
高频初选25.6 kS/s/通道；温度1–10 Hz；采样与滤波参数以试采和目标频带调整
Notes: 候选清单没有采购也没有实测。优先借用IEPE加速度计、同步DAQ和扭矩负载台架。如果资源不足，可考虑ADXL1002模拟加速度计、隔离霍尔电流、K型热电偶、光电转速、动态扭矩，以及AD7606B外置ADC配STM32H743。但须核验型号带宽量程、输入调理和固件，不能把开发板自身ADC视为已经满足高频同步。成本取决于实验室现有资源，不虚构报价。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 14
13 搭建方案设计
实验平台：机械负载、观测与独立检查共同组成
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
14
电钻固定夹具
非冲击 / 记录驱动结构
›
联轴器＋扭矩
对中 / 额定转速扭矩
›
可控负载装置
轻载 / 中载 / 重载切换
观测布置
近轴承刚性振动测点；低压母线电流
表面温度＋环境温度；转速与负载记录
检查与记录
部件编号、安装状态、拆检/测量证据
设备ID、工况、校准与运行段统一关联
可拆检电钻优先；不可实现时先做轴承传动台架，随后验证向电钻迁移的有效性
Notes: 机械链路为电钻固定夹具、联轴器、动态扭矩传感器、制动器或负载装置。正式连接前需核验额定扭矩转速、对中、刚性与防护。加速度计安装在靠近目标轴承的刚性部位，电流取低压供电母线，温度在可达表面并测环境温度。若商业电钻轴承不可拆检或内部转速不可确认，先用可拆换轴承的电机传动台架验证机制，再补真实电钻迁移证据，不能混称同一验证。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 15
14 初步算法选型
算法路线：从健康参考与简单模型逐步增加机制
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
15
阶段
技术选择
推进条件
原始信号→短窗特征
抗混叠/因果处理；RMS、峭度、频带能量
转速变化时考虑阶次，温度取趋势
初选2秒窗、1秒步长
与现有一分钟模拟输入不同
健康参考＋质量评估
健康条件回归/稳健参考；缺失、饱和、
平线、同步偏差等质量证据
工况覆盖清楚；不抑制真实冲击
基线预测器
规则阈值、简单特征分类器、小型LSTM
质量门控与Transformer-LSTM作对照
按设备划分，先证实实际诊断能力
联合准入＋更新
控制历史/证据窗口；维修后参考验证
只在机制需要时增加网络或蒸馏
同召回下误报、延迟、覆盖率可接受
寿命与边缘部署
分钟级趋势；有寿命标签再训练RUL
硬件确定后测端到端延迟/RAM/能耗
失效定义、持续轨迹与目标硬件明确
首选可解释的简单基线验证机制；网络结构和轻量化手段由数据与目标硬件决定
Notes: 第一阶段获取真实波形，去偏、因果滤波、抗混叠和时间同步，并提取RMS、峭度、频带能量，阶次与包络要根据转速和结构选择。质量用缺失、饱和、卡死、同步误差等独立指标，不拿振动增大直接判低质量。初步选条件回归基线加小型LSTM，也保留规则阈值与树模型等简单对照。再增加联合准入。Transformer-LSTM作为已有对照，只有显著有效再保留。RUL有真实寿命轨迹才做。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 16
15 最小实验方案
数据与验证：需要同时覆盖故障和观测异常
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
16
工况与健康状态
拟3档转速×3档负载，含启停与切换
健康/确认缺陷，记录独立检查与安装证据
观测与维护场景
正常、缺失、噪声、同步偏差、传感器问题
有效维修、残余故障、换传感器与负载改变
对照与消融
规则阈值→条件参考→质量融合→联合准入
统一预测器与阈值选择，另做维修更新对照
主要验证指标
同召回下误报事件数、检出延迟与覆盖率
残余故障基线污染、故障灵敏度与回退效果
先按设备/完整运行段分组再切窗；四级磨损标签与RUL真值都需要独立定义
Notes: 拟先做3个可分辨转速和3个安全范围内的扭矩档位，数值由试采确认。这是9个工况，不是与控制器相矛盾的随意给值。每工况重复运行，记录实际转速和负载。健康与确认缺陷样本应有独立检查，丢包/同步/噪声可对记录离线注入作为数据故障；安装问题需记录真实状态。分设备和寿命段划分后才生成窗口。固定缺陷分类不等于渐进寿命。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 17
16 下一阶段计划
建议推进顺序：每一步都有明确交付与判断条件
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
17
里程碑
交付材料
进入下一步的条件
A：范围与资源确认
补充近邻检索、主线说明
设备/传感器/负载装置清单
对象可采、部件可检查
关键数据来源明确
B：健康工况试采
校准与同步记录、原始数据
工况覆盖、质量标志及标签规范
特征稳定、工况可分
设备与运行段可追溯
C：机制验证
准入规则、同模型消融
误报/漏报/延迟与失败样例
技术效果重复成立
低质量不会掩盖真故障
D：交底与申请准备
完整实施例、图、必要技术特征
对比材料与待核验问题
方案可实施、证据真实
老师/代理师据检索收敛范围
任务书的12月目标需结合实际资源重排；平台扩展与MCU部署按验证结果安排
Notes: 建议用里程碑安排，不预设所有任务在固定周数完成。先确认近邻资料、主线、实验资源；再完成健康工况采集和标签规范；第三步机制消融和失败样例；第四步写实施例和权利要求讨论稿。与老师确认时间、人力和台架后重排12月底目标，不保证真实寿命数据能及时取得。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 18
17 讨论收束
明天希望和老师共同确定的事项
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
18
技术问题
优先解决变工况误报，还是必须先完成真实寿命预测？
创新范围
联合证据准入为主，维修后基线更新作为延伸是否合理？
实验对象
电钻能否拆检并获得标签？是否允许先做可换轴承台架？
硬件资源
实验室有哪些传感器、同步DAQ、扭矩和负载装置可用？
验证标准
最小对照实验和召回、误报、延迟的验收口径是什么？
阶段成果
下一次先交方案与试采数据，还是先形成交底书讨论稿？
本次目标：确定一个技术问题、一条候选主线、一套可获得数据的最小实验
Notes: 最后希望形成具体决定。第一，是否认可从工况与质量共同造成的证据污染切入；第二，第一版限定哪种电钻与目标部件，RUL是否后置；第三，现成传感器DAQ负载台架及标签资源；第四，若电钻不便拆检，能否先做传动台架机制验证；第五，主线与维修延伸是否一起做；第六，下一轮最小实验与交底需要哪些证据。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 19
备用 · 老师追问来源时展开
备查A：核心资料与阅读定位
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
19
资料
技术定位
阅读位置
张帆等，2024，轴承寿命
Transformer-LSTM；DOI 10.13465/j.cnki.jvs.2024.06.034
PDF第1–4页，图3/5/6
古玉锋等，2026，电机诊断
PCA/残差/CBAM；DOI末尾2026.01.017
PDF第1、3–4页，2.1–2.3
Guo等，IEEE TIE 2020
负载/转速、虚拟采样、多任务CNN
PDF第1、3–5页
Li等，IEEE TIM 2021
图结构、域对抗、MMD变工况适应
PDF第1、3–4页
Wang等，IEEE TIM 2020
多方向振动RGB图像＋改进CNN
PDF第1、3–4页
三项重点申请公开文本
CN121385628A / CN121432174A / CN122258007A
权利要求与说明书，见矩阵
完整18项清单、原文文件名和证据定位见初步查新综述与证据矩阵
Notes: 这些是核心出处，不是把每篇论文全文全部复现。日期以附件标注为依据，还需数据库核验。IEEE论文初次在线发表与卷期年份可能不同。多模态机器人主要指运动模式，不能误作电机异构传感器融合证据。术语必须按具体对象读。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 20
备用 · 算法与数据细节
备查B：采集与现有Demo的时间尺度不同
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
20
现有Demo（已实现）
每分钟一组模拟特征，共6维
每类传感器两个特征＋质量分数
16个窗口输入小型时序模型
基线固定，质量主要由仿真给定
维修工作流不自动更新健康基线
拟采集方案（待实现）
振动/电流：25.6 kS/s/通道初选
温度：1–10 Hz，按时间边界对齐
短窗：2秒/1秒步长，先做诊断
分钟级聚合另用于慢速退化趋势
以真实数据重新拟合和验证模型
新采集参数、特征和时间尺度改变后，需要重新训练与验证，不能直接沿用模拟模型。
采样率、带宽和窗长是初选参数；根据转速、目标频带和试采结果调整
Notes: 现有Demo每步是一分钟模拟特征，16步用于当前判断，没有真实12.8或25.6kHz波形，也没有长周期寿命。拟采集高频振动电流先用2秒短窗；温度低频对齐而不伪造高频信息。若做分钟级健康趋势，要另行聚合与重新训练，不能把同样16步从分钟换成秒仍沿用原模型。保留原波形和质量标志使问题可追溯。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08