## Slide 1
导师讨论 · 2026年10月9日
电钻 AI 预测性维护：研发进展与专利讨论
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
01
从可运行的软件原型，走向可验证的技术创新
已完成
软件仿真闭环
模型对照实验
18项资料技术比对
当前判断
网络组合不是主要创新
转向证据与基线准入
完整机制仍需研发
希望讨论
创新主线是否成立
台架与数据是否可用
下一阶段优先事项
汇报范围：软件＋仿真实验＋专利方案准备；尚未提交专利申请
Notes: 开场约40秒：本次汇报围绕电钻轴承磨损预测性维护。当前已经完成可运行的Python仿真原型、模型对照和维修复测工作流；文献比对提示原来宽泛的网络组合创新表述需要收窄。希望今天确认专利主线与真实验证路径。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 2
01 研究目标
研究对象与问题：避免把工况变化当成磨损
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
02
第一版范围
对象：电钻内部轴承磨损
输入：振动、电流、温升及工况
输出：磨损阶段、健康指数、寿命区间
平台：电脑CPU＋Python网页
需要解决的技术问题
负载切换 → 信号变大，可能误报
传感器异常 → 融合结果不可信
维修未恢复 → 错误学习“健康”基线
目标：低误报，并保持故障检出能力
技术关键：区分正常工况变化、观测质量问题与真实退化
Notes: 约45秒：第一版先聚焦电钻内部轴承，不是加工刀具刃口磨损。振动、电流、温升既受磨损影响，也受负载与转速影响。我们希望从多源观测中识别退化，进而形成可追溯的维护闭环。剩余寿命是有效运行时间，不是自然日。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 3
02 已完成进展
进展总览：软件闭环已具备，真实验证待开展
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
03
已完成
多工况仿真数据生成
条件基线与质量融合
小型时序模型与对照
网页、历史、告警工单
维修记录与模拟复测
已形成材料
可运行项目代码
仿真实验报告
技术交底草稿
创新边界分析报告
18项资料证据矩阵
尚未完成
真实传感器采集与标定
真实轴承磨损/寿命标签
维修后基线受控更新
完整数据库查新
正式权利要求与申请
现阶段定位：研发原型与申请准备，尚未形成真实现场效果证据
Notes: 约45秒：先把完成情况说清楚。当前已有模拟数据、模型、网页、事件与工单、维修后新运行段复测，还有实验报告和技术交底草稿。硬件采集和维修后基线更新没有完成。后者不是已有功能，而是候选研发主线。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 4
03 软件架构
现有技术路线：从观测到维修复测
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
04
模拟观测
振动/电流/温升
›
条件参考
健康基线残差
›
质量融合
有效通道加权
›
时序模型
Transformer＋LSTM
›
状态输出
阶段 / HI / RUL
历史与告警
持续证据 / 合并事件
›
维修工单
记录操作与检查证据
›
新运行段复测
同设备 / 稳定 / 低风险
已跑通模拟维护闭环；真实采集与维修后的健康基线更新仍待实现
Notes: 约50秒：目前用模拟特征进入系统。健康条件参考消除部分负载和转速影响，质量门控降低低质量通道贡献，再由时序网络输出磨损阶段、健康指数与寿命区间。后续形成持续告警、工单、维修新运行段和模拟复测。复测通过关闭事件，但没有自动学习新健康基线。图中真实传感器接入属于待完成部分。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 5
04 可演示功能
原型能展示什么：设备健康、告警与处理记录
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
05
设备与健康
选择模拟设备或导入CSV
查看负载、转速与质量
查看磨损阶段和健康指数
查看条件寿命区间
保存历史、导出分析结果
告警与维护
持续风险形成告警事件
确认收到、创建工单
记录检查与维修证据
生成新运行段进行复测
保留处理与审计记录
实验与模型
查看模型版本与数据来源
查看对照模型指标
查看分类与寿命误差
下载实验原始结果
保留后续硬件/API接口
建议演示顺序：设备曲线 → 告警工单 → 实验对照；所有示例标明“仿真”
Notes: 约40秒：网页分为设备健康、告警工单、实验模型三个部分。建议现场演示一分钟：选一台模拟电钻看工况和健康曲线，保存记录，再看告警工单。模拟维修复测不是实际维修成功的证据。如果现场网络或环境不可靠，直接用本页讲功能，不虚构截图。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 6
05 初步实验
仿真结果：工况校正值得继续验证
数据：artifacts/experiment_results.json；seed=42，12轮，仿真测试序列459条
06
30台虚拟电钻 · 6000个窗口 · 训练/验证/测试设备 21 / 6 / 3
四阶段分类准确率（%）
组合模型
95.64
纯LSTM
95.64
固定融合
94.55
无工况校正
82.35
RUL平均绝对误差
组合模型：0.1633小时
纯LSTM：0.1546小时
纯LSTM参数更少：9,245 vs 17,789
局限：单随机种子、3台测试设备、模拟特征；459条序列并非独立实验。
现有证据支持研究工况校正；尚未证明混合网络优于纯LSTM
Notes: 约70秒：30台虚拟设备、6000个一分钟窗口，按设备分成21台训练、6台验证、3台测试，避免设备混用。组合模型准确率95.64%，去掉工况校正为82.35%，提示工况参考值得研究。但单种子、3台测试设备和459个相关序列不证明真实效果。纯LSTM准确率相同，寿命误差更低且参数更少，所以目前不能说Transformer-LSTM一定更优。
证据来源：数据：artifacts/experiment_results.json；seed=42，12轮，仿真测试序列459条

## Slide 7
06 查新与文献梳理
文献进展：18项资料已用于技术边界比对
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
07
资料规模
19份PDF → 去重18项
12项论文 / 学位论文
6项专利申请公开文本
保留文件来源与定位
核查内容
研究对象与输入信号
模型、融合与工况机制
专利必要技术特征
当前实现与已有方案差别
主要发现
轴承Transformer-LSTM已有
振动/电流/温度融合已有
负载基线与动态报警已有
应收窄宽泛创新表述
下一步应补最接近的材料和法律状态核验，不能只以文献数量衡量查新充分性。
本次为附件技术比对；数据库全面查新与最终创造性判断仍待完成
Notes: 约45秒：上传19个PDF，其中两份异步电动机残差注意力论文同题名作者DOI，按一项计数，得到12项论文或学位论文和6项专利申请。核心论文核读方法，专利核读权利要求并检查相关说明书。已经形成证据矩阵，但没有完成全数据库查新。专利A号是公开申请，不是授权状态证明。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 8
07 最接近的现有技术
创新边界：哪些表述已经不够稳
依据：上传PDF对应方法、权利要求及相关说明书；详见证据矩阵
08
最接近资料
已公开机制
对拟创新点的影响
Transformer-LSTM轴承寿命
张帆等，2024
Transformer与LSTM结合
轴承寿命时序预测
网络名称组合不宜作为
主要新颖点
多模态残差注意力电机诊断
古玉锋等，2026
振动、电压、电流、温度
PCA、残差与CBAM融合
传感器组合与普通注意力
不足以单独支撑创新
电机诊断 CN121385628A
负载健康基线、动态阈值
持续确认与分级报警
工况校正与多窗口报警
已有很近的技术
绕线设备 CN121432174A
工艺负载基线与
摩擦扰动残差分离
一般基线残差思路已有
需明确具体区别
需要保护具体机制和可验证效果，不能只换应用对象或堆叠已有模块
Notes: 约65秒：这四项资料最影响创新边界。Transformer-LSTM预测轴承寿命已有；多种电机信号加注意力已有；电机专利已有负载基线、持续跟踪分级报警，绕线设备专利已有负载与摩擦残差分离。这不代表某一篇已公开我们所有特征，但说明简单组合的保护范围不稳。换成电钻对象本身也不自动建立创造性。
证据来源：依据：上传PDF对应方法、权利要求及相关说明书；详见证据矩阵

## Slide 9
08 待讨论的研发设想
候选创新主线：分别控制退化证据与健康学习
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
09
技术问题：暂态污染退化证据；未确认恢复的数据污染健康基线。
准入A：参与退化判断
检查工况稳定性与通道质量
决定历史窗口、趋势和报警证据准入
不可靠时标为不确定；保留及时危险报警
准入B：参与健康基线更新
维修后新运行段＋可比工况复测
独立健康确认后生成候选健康参考
验证通过切换版本；失败冻结或回退
拟研究题目：变工况电动工具的退化证据准入与维修后健康基线受控更新
候选机制尚未完整实现；其新颖性、创造性与技术效果均需继续验证
Notes: 约70秒：这里是候选设计，不是已完成或已证明新颖的机制。针对两个污染问题设置两种准入：一类决定数据是否可用于退化趋势和持续报警，一类决定数据是否有资格学习健康基线。维修记录只触发新运行段，需在可比工况、质量合格和独立健康确认后形成候选参考并验证切换。关键在两种准入如何技术耦合，不能只是增加一个工单步骤。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 10
09 差距与风险
当前问题：创新证据比功能数量更重要
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
10
机制缺口
负载切换仅清理报警证据
时序历史尚未完整隔离；基线更新待实现
数据缺口
没有真实电钻、传感器标定及磨损真值
健康复测目前仍是专门设计的模拟样例
效果缺口
需要共同报告误报、漏报和检出延迟
不能凭分类准确率证明维护效果
查新缺口
质量感知、暂态隔离、维修后基线适应
仍需补充检索与申请公开状态核验
需要建立完整链条：具体问题 → 技术机制 → 对照实验 → 可保护的必要特征
Notes: 约55秒：目前最大的差距有四类。技术上尚无完整基线生命周期；证据上尚无真实磨损测量；实验上还需要证明在同等召回下误报更少，而不是拒绝更多数据；专利上还要搜索质量感知与维修后自适应的近邻资料。希望老师帮助确认真实台架、磨损标签和范围取舍。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 11
10 建议研究计划
下一步：用对照实验验证机制，再形成权利要求
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
11
步骤1：确定方案
补查新 / 状态图 / 准入条件
›
步骤2：机制对照
统一模型 / 分项消融 / 故障注入
›
步骤3：真实验证
传感器采集 / 磨损检查 / 维修复测
实验场景
健康/磨损 × 稳定/切换工况 × 正常/异常传感器
有效维修、残余故障、换传感器、负载改变
验收指标
同等召回下误报警事件数、检出延迟与覆盖率
基线污染程度、故障灵敏度与回退成功率
优先验证准入机制的贡献；数据按设备与运行段隔离，避免重叠窗口泄漏
Notes: 约60秒：计划分三步，不作无依据日期承诺。第一步把状态图、公式和准入条件明确并补查新；第二步做仿真消融，控制模型不变，分别加工况、质量、证据准入和维修基线更新；第三步根据台架资源开展真实验证。最重要的指标是在相同故障召回下误报警事件更少、检出延迟可接受，且未成功维修不会污染健康基线。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 12
11 讨论与决策
希望老师帮助确定的四个问题
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
12
01 创新主线
“退化证据准入＋维修后基线受控更新”是否值得继续？
02 范围取舍
主攻轴承故障与误报控制，还是必须以真实RUL预测为核心？
03 验证资源
是否有可用电钻台架、采集板、磨损测量或合作数据？
04 下一步优先级
先完成机制对照与交底，还是先补最接近专利检索？
希望形成的会议结论：一条主线、一套最小实验、一个可获得的数据来源
Notes: 结尾约50秒：我的建议是保留电钻轴承这一明确对象，把工作重心转到质量与工况共同控制的数据准入。希望老师判断其技术贡献是否值得作为专利主线，并帮忙确定台架数据来源。如果真实寿命标签难获取，是否先以故障识别和误报警控制为主，把RUL作为辅助输出。最后确定下一轮是先完善机制实验，还是先补最接近专利检索。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08

## Slide 13
备用页 · 被追问时使用
附录A：实验指标与使用边界
数据：artifacts/experiment_results.json；CPU前向延迟不含采集、特征提取与IO
13
模型
准确率
RUL MAE(h)
参数量
组合模型
95.64%
0.1633
17,789
纯LSTM
95.64%
0.1546
9,245
Transformer
94.99%
0.1752
9,341
无工况校正
82.35%
0.2264
17,789
固定融合
94.55%
0.1755
17,789
组合模型CPU前向P95：0.685 ms；INT8后权重文件缩小29.42%，前向反而变慢。
未验证：真实寿命误差、3–7天提前预警、70%算力下降、目标硬件功耗。
寿命单位为有效运行小时；全部指标来自仿真，不外推自然日或真实设备
Notes: 备用页：如被问到速度或轻量化，前向P95只含CPU模型计算，不含采集通信存储。INT8仅量化LSTM权重，文件缩小29.42%，但P95变慢，不支持70%算力下降。没有验证3到7天预警。HI不是剩余寿命百分比。不能把这页数据说成真实电钻效果。
证据来源：数据：artifacts/experiment_results.json；CPU前向延迟不含采集、特征提取与IO

## Slide 14
备用页 · 技术定位
附录B：最接近资料与具体出处
项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08
14
轴承寿命网络
张帆等，2024；DOI 10.13465/j.cnki.jvs.2024.06.034；PDF第1–4页
多源电机融合
古玉锋等，2026；DOI 10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2026.01.017
动态阈值与报警
CN121385628A：权利要求1、8–10；说明书健康负载基线/窗长段落
基线与摩擦残差
CN121432174A：权利要求1、2、5、9；说明书对应段落
工况多源深度诊断
CN122258007A：权利要求1–9；振动/声音/电流与工况融合
编号与日期来自上传PDF；法律状态、最早公开日期与补充检索仍需核验
Notes: 备用页：提供论文和专利定位。重点专利均为申请公开文本，当前法律状态尚未联网核验。新颖性需要单篇比较全部必要技术特征，创造性还要考虑组合启示，不能简单把多篇材料合起来说整个方案已被一篇公开，也不能因为每篇有区别就保证授权。
证据来源：项目代码、仿真实验报告与附件技术比对｜2026-10-08