## Slide 1
拟定数据预处理方案
清洗与对齐
标记缺失／异常，按采样时间组成同一分析窗口
采集信号
处理方式
提取的信息
振动
小波降噪＋FFT 分析
有效值、峭度、频域能量
电流
按驱动方式降噪／分析
有效值、纹波／谐波
温度
异常检查＋趋势平滑
相对环境温升、升温速率
独立检查确定标签
标注故障类别／程度
按设备／记录划分
目标比例 7∶2∶1
训练集拟合标准化
验证／测试复用参数
Notes: 这页是拟定的真实多源数据方案，用于导师讨论；具体工具、传感器及采集参数尚待确定。
清洗不是把所有尖峰都删掉。先检查缺失、饱和、时间戳、采样率和异常段，保留数据质量与缺失标记，避免将真实故障冲击当成噪声。
振动、电流优先共时钟采集；不同采样率按采样时间组成同一分析窗，温度可低速采样。电脑收到数据的时间不能代替采样时间。保留转速、负载、启停及工况切换标记，供后续工况处理使用。
振动按任务书路线进行小波阈值降噪与FFT分析。有效值反映整体振动强度，峭度描述冲击特征，频域能量反映不同频段的变化。阈值需验证是否保留故障特征。
电流须依据电机与驱动方式选择滤波和频谱分析。电池工具可分析直流均值、纹波及PWM相关成分；交流供电可分析相关谐波。不能将固定交流谐波方案直接用于所有工具。
温度先检查无效记录，再适度平滑趋势。保留绝对温度，计算外壳相对环境温升及升温速率，不将每条曲线都去均值。外壳温度不等同轴承内部温度。
标签来自独立部件检查、试验设计或数据集官方说明，不由模型预测生成真实标签。故障部位与损伤程度是两种标签：有可核验的程度依据时才标注程度。
先按独立设备或完整原始记录分组划分训练、验证、测试集，再切窗口。7:2:1是目标比例，具体比例取决于记录数量和分组；有重叠或相邻关系的同一记录窗口不能跨集合。跨记录并不自动证明跨物理设备泛化。
标准化就是让输入具有可比尺度。均值、标准差等学习参数只在训练集上拟合，验证与测试复用参数；不能让测试信息进入训练。避免每个窗口都缩放至相同振幅而丢失损伤相关幅值。
目前CWRU预验证采用驱动端振动，正常记录按既定来源采样率抗混叠重采样至12kHz，窗口1024点、步长512点；每窗去均值和三级Haar软阈值降噪，使用训练集全局均值和标准差。时域、FFT及包络特征表用于解释，当前公开数据分类器直接输入降噪振动波形，并未使用该特征表或真实电流、温度。
CWRU四类为正常、内圈、滚动体、外圈故障部位，不等同自然磨损严重度，也没有本项目已验证的剩余寿命标签。自有电动工具真实多源数据尚未采集，公开轴承数据用于算法预验证。