## Slide 1
算法实现与验证进度
现有仿真模型：多源健康与寿命演示
输入：振动／电流／温度特征＋转速／负载＋传感器质量
工况校正
减弱工况干扰
质量门控融合
控制通道贡献
Transformer
关联窗口信息
LSTM
汇总变化趋势
多任务输出
状态／健康
仿真寿命区间
输出接入：网页展示、分级告警、维修工单与复测流程
公开数据预验证：轴承故障部位分类
振动波形窗口
经降噪与标准化
轻量 1D CNN
提取波形特征
线性注意力
关联窗口内位置
故障部位分类
正常／内圈
滚动体／外圈
下一步：接入真实多源数据，重训并验证健康等级与寿命预测
Notes: 本页汇报已有代码的两条模型路径，两条分别训练，不能作为同一个多模态模型的联合验证结果。页面中“仿真模型”与“公开数据预验证”均为当前已实现代码，“下一步”为计划。
讲解顺序：原来的Demo先模拟传感器特征，考虑工况和数据质量，再用Transformer与LSTM处理连续变化，输出状态、健康指标和仿真剩余寿命。现在还增加了一个直接使用公开真实振动波形的轻量分类模型，用来预验证故障部位识别。
仿真模型：每次输入最近16个连续窗口，每窗六维特征分别为振动RMS、振动峭度、电流RMS、电流纹波、温升、温升斜率；另输入转速、负载、环境温度及三个质量分数。工况健康基线仅用训练集有标签的健康仿真记录拟合，使用负载、转速及环境温度解释正常变化，实际特征减去正常期望并按健康残差尺度缩放。这是减弱工况干扰的已实现方法，不表示已经证明完整工况解耦。
三个传感器分支将各自两个特征映射到32维，结合工况和质量门控权重融合为16步×32维序列；缺失通道不参与融合，质量低会影响通道权重。随后加入位置与工况信息，通过一层32维、两头标准Transformer，再通过一层32维LSTM。Transformer关联历史窗口，LSTM汇总时间变化，两个作用可直接用日常语言解释。
三个独立输出头分别产生四档仿真磨损阶段、0至1健康指数HI，以及有效运行小时RUL的10%、50%、90%分位数。状态以交叉熵训练，HI用均方误差，RUL用pinball分位数损失。HI监督来自仿真的1-wear，寿命监督也由仿真生成器设定，不能说已经验证了真实电钻寿命；风险1-HI也不是校准失效概率。
网页告警与维修管理属于模型后续逻辑：依据风险和持续越阈值规则形成分级告警、工单及模拟维修复测。已有复测流程，但独立健康确认后的基线准入、更新验证与回退尚未全部实现。
公开数据模型：CWRU驱动端单通道振动，每窗1024点，先按既定流程统一采样率、去均值、小波降噪，再使用训练集统计量标准化。轻量1D CNN使用深度可分离卷积压缩序列，输入形状1×1024变为8×256、16×128、24×64，再用ELU+1核线性注意力关联窗口内64个位置，经均值池化与线性分类器输出正常、内圈、滚动体、外圈。四类是故障部位，不是自然磨损等级；该模型没有HI或真实RUL输出。
公开数据试验比较纯CNN、CNN+标准注意力、CNN+线性注意力，由验证集选择默认线性注意力模型。FFT与时域特征表用于解释，当前分类器直接输入处理后的波形，不使用这些特征表、电流、温度或实际工况。
轻量化进度：仿真Transformer-LSTM有17789个参数，公开CNN+线性注意力有5876个参数。线性注意力在固定维度下避免构造位置数平方的关系矩阵，但不是标准softmax注意力的等价公式，需要重新训练和比较。CPU实测没有证明整体延迟稳定改善，也没有MCU部署或任务书70%算力降低指标的完整验证；当前仿真Transformer仍为标准注意力。
公开数据主协议总体准确率81.38%、macro-F1约0.6889，留出正常记录召回率仅4.24%，说明正常识别泛化仍有明显问题。可讲作完成预验证、发现问题，不能称为可靠现场诊断。未在本页大字放指标，是为了避免总体准确率掩盖问题；详见公开轴承模型实验报告。
后续采集真实工具多源同步数据，在独立工具、不同工况和完整退化轨迹上验证分类、严重度、HI与寿命；必要时把小型卷积编码、质量融合、线性注意力和LSTM组合为新的候选模型，再以独立数据评估，不能直接拼接已有两条模型的结果。